### CODmax铬法Cod在线分析仪

·测量原理:重铬酸钾高温消解,比色测定

·测量范围:10~500mg/L

·自我泄漏监测,自我状态诊断

·友好操作界面,中文菜单

·全新独特活塞泵技术,光学定量系统

### Amtax Compact氨氮分析仪

·测量方法:氨气逐出,比色测量指示剂颜色改变

·测量范围:0.2~12;2~120;20~1200mg/L

·信号输出:0/4~20mA

·自清洗,自动校正功能

·与Filtrax样品预处理系统配合使用

### UVAS sc 有机物分析仪

·测量原理:254nm波长UV紫外光吸收法,双波长光束设计,消除浊度影响

·输出显示:COD,BOD,TOC,DOC

·测量周期:1~30分钟可选,最低7秒

·自动清洗功能

·无试剂消耗

### SP510硬度分析报警仪

·测量原理:比色法

·量程报警点:1,2,5,10,20,50,100mg/L(CaCO3)

·检测周期:2分钟

·继电器可用于自动控制软化过程

·低维护需要

### 9184sc余氯分析仪

·适用于工业过程水消毒工艺,尤其适用于反渗透等膜处理工艺余氯监测

·范围:0.005~20ppm

·带pH和温度补偿

·采用选择性膜传感器

·响应时间:90%少于90秒

### 8362sc高纯水用pH分析仪

·包括流量计,流通池,pH电极,温度电极

·自动增压参比电极 -- 长效稳定,免维护

·测量范围2-12pH,高精度±0.05pH

·透明流通池 -- 易于观察

### GLI溶氧分析仪

·包括D33,D53,D63等型号

·自诊断,自报警

·自清洗功能(选配)

·多种校准方法可选

·匹配专利Clark电极,膜电极为一体化膜柱式设计,更换和维护方便

·双传感器输入功能

### CL17氯分析仪

·原理:DPD比色法,测量余氯或总氯

·测量范围:0~5mg/L

·最低检出限:0.035mg/L(35ppb)

·测量周期:2.5分钟

·符合ETL,ETLC,CE标准

·自动色度/浊度补偿,无需校正

### 1720E低量程浊度仪

·高灵敏度和稳定性,满足高要求过滤水的浊度检测

·钨灯光源,USEPA180.1标准方法

·测量范围:0.001~100.0NTU

·精度:±2%

·自动识别气泡和固定颗粒影响

### COD(化学需氧量)反应器及分析系统

·微回流方式,可同时处理30个样品

·操作简单

1.样品加入COD试管

2.将COD管插入反应器中,加热回流

3.利用哈希分光光度计直接读取结果

·测试范围:0~40/0~150/~0~1500/0~15000mg/L四种量程选择

### 2100系列浊度仪

·包括2100P,2100N,2100AN三种型号

·多种浊度单位,不受颜色影响

·测试范围:0~1000/0~4000/0~10000/NTU 2100AN可以测色度

·预设校准程序,易于校正

### DR2800便携式可见分光光度计

·波长范围:340-900nm

·内置多达240种水质测试方式

·用户自定义50测试程序

·USB接口升级

·触摸屏操作界面

·40小时以上便携操作时间

### SenslON™系列台式/便携式电化学计

·适用于实验室和野外,测量pH,ORP,电导率,离子,电化学法等;包括10种型号和18种电极

·IP67,能漂浮(便携式)

·pH计可自动校准液识别

·温度补偿

### HQ系列数字化分析仪

·HQ11d数字化pH分析仪

·HQ14d数字化电导率分析仪

·HQ30d单路输入多参数分析仪

·HQ40d双路输入多参数分析仪

### DR5000紫外可见光分光光度计

·波长范围:190~1100nm

·波长准确度/分辨率:±1nm/0.1nm

·波长校准:自动

·光谱带宽:2nm; 光学量程:±3.0A

·扫描速度:每分钟一个完整的扫描,1nm

·预设程序:240多种

·操作模式:透光率(%),吸光度和浓度